## Slide 1: STROKOVNI SEMINAR ZA VODJE OBRATOVANJA IN SODNE IZVEDENCE
november 2021

## Slide 2: Pravne podlage
Predpisi EU:
Uredba 2016/424 z dne 9.3.2016 o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES
(v polni veljavi od 21.4.2018)
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
Pred uredbo je od 3.5.2004 do 21.4.2018 veljala Direktiva 2000/9/ES z dne 20.3.2000 o žičniških napravah za prevoz oseb

## Slide 3: Pravne podlage
Predpisi Slovenije:
- Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO - Ur. list RS št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20)
- podzakonski akti, sprejeti na osnovi ZŽNPO
- standardi SIST EN

## Slide 4: Pravne podlage
podzakonski akti:
- Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur. l. RS št. 36/2005, 106/2005, 57/2007 in 87/2011),
- Pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Ur. l. SRS št. 7/84, 14/84, 16/87 in RS št. 6/97),
- Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav (Ur. l. RS št. 63/2011, 63/2012, 59/2013, 72/2014 in 116/2020),
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Ur. l. RS št. 111/2006, 29/2007, 13/2008, 7/2009, 47/17, 62/19 in 90/21),
- Pravilnik o zdravstvenih pogojih osebja, ki opravlja dela na žičniških napravah (Ur. l. RS št. 26/16)

## Slide 5: Pravne podlage
- Standardi SIST EN:
ODREDBA o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo (Ur. l. RS št. 63/12, 106/15 in 33/16),
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1923 z dne 18. novembra 2019 o harmoniziranih standardih za žičniške naprave, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta
- Navodila proizvajalca

## Slide 6: Pristojnosti
62. člen ZŽNPO
Nadzor nad izvajanjem ZŽNPO in Uredbe 2016/424/EU opravlja inšpektorat, pristojen za nadzor nad žičniškimi napravami.
Pri opravljanju nadzora imajo inšpektorji za žičniške naprave poleg pravic in dolžnosti iz ZŽNPO tudi pravice in dolžnosti po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, ter Uredbi 2016/424/EU in Uredbi 765/2008/ES, s katerima se ureja nadzor nad skladnostjo in varnostjo proizvodov, ki se dajejo v promet ali se uporabljajo.

## Slide 7: Obseg nadzora
63. člen ZŽNPO
Inšpektor za žičniške naprave nadzoruje zlasti:
- stanje žičniških naprav, obratovanje, njihovo vzdrževanje ter izvajanje tehničnih in drugih predpisov, s katerimi se zagotovi sposobnost žičniških naprav za varen in neoviran prevoz;
- izvajanje določb ZŽNPO in na njegovi podlagi izdanih predpisov o pogojih obratovanja žičniških naprav, njihovem varovalnem pasu in o ukrepih za varno obratovanje;
- uporabo tehničnih predpisov, normativov in standardov pri izvajanju del in uporabi materialov pri gradnji, vzdrževanju in rekonstrukciji žičniških naprav.

## Slide 8: Obseg nadzora
Zadnja sprememba ZŽNPO št. ur. lista 200/20 pa dodatno širi obseg nadzora:
– vgradnjo podsistemov in varnostnih elementov pri gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju žičniških naprav;
– skladnost podsistemov in varnostnih elementov, ki so dostopni na trgu;
– ravnanje proizvajalcev, njihovih pooblaščenih zastopnikov, uvoznikov in distributerjev;
– psihofizično stanje osebja, odgovornega za obratovanje žičniške naprave;
– dovoljenost posegov v varovalni pas žičniške naprave.

## Slide 9: Obseg nadzora
63.a člen dodatno
-izvajanje nadzora nad trgom podsistemov in varnostnih elementov
63.b člen dodatno
-ukrepi za nadzor nad trgom v zvezi z neskladnimi podsistemi in varnostnimi elementi
63.c člen dodatno
-ukrepi za nadzor nad trgom v zvezi s skladnimi podsistemi in varnostnimi elementi, ki pomenijo tveganje in formalno neskladnost

## Slide 10: Vrste nadzora
Lahko se opravljajo naslednje vrste inšpekcijskega nadzora:
-redni inšpekcijski nadzor,
-kontrolni inšpekcijski nadzor,
-izredni inšpekcijski nadzor.
V osnovi pa inšpekcijski nadzor delimo na:
-inšpekcijski nadzor med obratovanjem žičniške naprave,
-inšpekcijski nadzor nad vzdrževalnimi deli na žičniški napravi.
Pri manjših smučiščih je ponavadi nadzor združen z inšpekcijskim nadzorom smučišča.
Inšpekcijski nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.

## Slide 11: Ukrepi nadzora
Inšpektor za žičniške naprave glede na naravo kršitve odredi:
- da se pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pri gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju žičniških naprav odpravijo v roku, ki ga določi;
- da se pomanjkljivosti na žičniških napravah, ki ogrožajo varnost obratovanja na njih ali druge pomanjkljivosti, odpravijo v roku, ki ga določi;
- da se morajo ustaviti dela v neposredni bližini žičniške naprave, ki lahko spravijo v nevarnost njeno obratovanje;
- začasno prepoved obratovanja na novi ali rekonstruirani žičniški napravi, ki še ni tehnično pregledana;
- da se odstrani z dela delavca na žičniški napravi, če nima predpisane strokovne usposobljenosti, če ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih pogojev, če je vinjen, ali če zaradi drugih psihofizičnih lastnosti ogroža varnost obratovanja na žičniški napravi;
- da se začasno prepove ali omeji obratovanje na žičniški napravi, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
- prepoved ali omejitev gibanja ljudi v najbližji okolici žičniške naprave, če bi bila s tem ogrožena varnost ljudi.

## Slide 12: Vodja obratovanja – odgovorna oseba
ZŽNPO v 50. členu določa, da mora upravljavec imenovati vodjo obratovanja, ki je odgovoren za varno obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, katerih obratovanje vodi.
Vodja obratovanja se imenuje z dokumentom, ki ga izda zakoniti zastopnik pravne osebe upravljavca žičniške naprave (direktor, predsednik uprave, predsednik društva, predsednik kluba, …).
Imenovane osebe morajo soglašati z imenovanjem.

## Slide 13: Vodja obratovanja
ZŽNPO 50. člen, 4. odstavek:
Na smučišču z največ dvema začasno postavljenima vlečnicama in nobeno drugo žičniško napravo lahko naloge vodje obratovanja opravlja oseba, ki je najmanj strojnik vlečnice, ki v tem primeru prevzame tudi odgovornost za varno obratovanje in vzdrževanje vlečnic.

## Slide 14: VARNOST OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV
48. člen - splošne zahteve
Upravljavec žičniške naprave mora organizirati njeno obratovanje in vzdrževanje tako, da je zagotovljena varnost prevoza oseb, varnost ljudi in premoženja v vplivnem območju žičniške naprave kot tudi varnost osebja, zaposlenega pri obratovanju. Obratovanje in vzdrževanje morata biti prilagojena velikosti, tehničnim lastnostim, kakor tudi tveganjem lokacije, kjer se nahaja žičniška naprava.
Upravljavec žičniške naprave je odgovoren za organiziranje obratovanja žičniških naprav skladno z ZŽNPO.

## Slide 15: Dovoljenje za obratovanje
57. člen ZŽNPO - dovoljenje za obratovanje
Žičniška naprava lahko obratuje samo z dovoljenjem za obratovanje, katero mora biti stalno na žičniški napravi.
Dovoljenje za obratovanje se izda po dokončnosti uporabnega dovoljenja, če je tako dovoljenje predpisano v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
Dovoljenje za obratovanje izda ministrstvo pristojno za promet, če:
- je opravljen strokovno tehnični pregled;
- so izpolnjeni pogoji, ki so pomembni za začetek obratovanja v skladu s koncesijo;
- je priloženo varnostno poročilo;
- je organizirano in pripravljeno obratovanje in vzdrževanje, organizirano reševanje in zagotovljeno strokovno usposobljeno osebje.

## Slide 16: Dovoljenje za obratovanje
57. člen ZŽNPO - dovoljenje za obratovanje
Dovoljenje za obratovanje velja:
– pet let od dokončnosti dovoljenja za začetek obratovanja žičniške naprave na prvi lokaciji;
– štiri leta vsako naslednje dovoljenje za obratovanje do 13 let od dokončnosti dovoljenja iz prve alineje tega odstavka;
– tri leta vsako naslednje dovoljenje za obratovanje po preteku 13 let od dokončnosti dovoljenja iz prve alineje tega odstavka;
– dve leti za dovoljenje, ki je izdano po preteku 25 let od dokončnosti dovoljenja iz prve alineje tega odstavka.
Datum začetka veljavnosti novega dovoljenja za obratovanje je datum izteka veljavnosti zadnjega dovoljenja za obratovanje, če je strokovni tehnični pregled opravljen največ tri mesece pred potekom roka veljavnosti dovoljenja za obratovanje.

## Slide 17: Obratovalni dokumenti
53. člen - obratovalni dokumenti
Upravljavec žičniške naprave mora izdati navodilo za obratovanje žičniške naprave. Navodilo za obratovanje mora biti v skladu s priročnikom z navodili za uporabo, ki ga izda proizvajalec.
Upravljavec žičniške naprave mora zagotavljati dnevno izvajanje notranjega nadzora nad izvrševanjem navodila za obratovanje in izpolnjevanjem pogojev, od katerih je odvisna varnost obratovanja žičniške naprave.
Notranji nadzor opravljajo strokovno usposobljene osebe, ki jih za to pooblasti upravljavec žičniške naprave ter določi njihove pravice in dolžnosti.
Na postajah žičniške naprave, v njenih vozilih in v vplivnem območju žičniške naprave morajo biti opozorilni napisi glede vedenja oseb, ter svarilni in drugi opozorilni napisi za gibanje v okolici postaje in v vplivnem območju žičniške naprave.
Upravljavec žičniške naprave mora voditi dnevnik obratovanja posamezne naprave.

## Slide 18: Prevozni pogoji
54. člen - splošni prevozni pogoji
Upravljavec žičniške naprave mora določiti splošne prevozne pogoje, obratovalni čas in cenik ter jih javno objaviti na ustreznih mestih. Splošni prevozni pogoji obsegajo določbe o tem, kdo oziroma kakšno blago in pod kakšnimi pogoji se lahko prevaža z žičniško napravo in kdo oziroma kakšno blago ne, ter kako se morajo osebe vesti na postajah žičniške naprave in pri prevozu.
S splošnimi prevoznimi pogoji je potrebno zagotoviti, da osebe upoštevajo navodila obratovalnega osebja in da se pri uporabi žičniške naprave obnašajo tako, da je zagotovljeno varno in redno obratovanje in prevoz z žičniško napravo.

## Slide 19: Organizacija obratovanja
52. člen - način obratovanja
Žičniška naprava lahko obratuje samo, če izpolnjuje pogoje iz obratovalnega dovoljenja, če je vodja obratovanja na delovnem mestu ali v neposredni bližini oziroma na območju žičniških naprav, katerih obratovanje vodi, če sta osebje za upravljanje naprav in vozil ter spremstvo na delovnem mestu in če to dopuščajo vremenske razmere.
Če varnost ni več zagotovljena v zadostni meri, je potrebno obratovanje prekiniti.
Oseb, ki s svojim stanjem oziroma s svojim obnašanjem ogrožajo obratovanje, sami sebe ali druge osebe, se ne sme prevažati in jih po potrebi odstraniti z območja obratovanja.

## Slide 20: Organizacija obratovanja
52. člen - način obratovanja
Upravljavec žičniške naprave mora takoj organizirati reševanje ljudi, ki se ponesrečijo ali so ogroženi na žičniški napravi ali v njenem vplivnem območju ter jim zagotoviti prvo pomoč.
Upravljavec žičniških naprav, razen vlečnic, mora s periodičnimi vajami dokazati, da organizacija reševanja zadošča zahtevam.
V primeru nesreče ali drugega izrednega dogodka na žičniški napravi, mora upravljavec te naprave o tem nemudoma obvestiti inšpektorja za žičniške naprave, v skladu s predpisi pa tudi druge pristojne organe in službe ter v treh dneh izdelati pisno poročilo.
V primeru smrtne nesreče ali nesreče s težjimi telesnimi poškodbami na žičniški napravi lahko inšpektor za žičniške naprave na zahtevo organa, ki vodi postopek, sodeluje pri raziskavi okoliščin nesreče oziroma nudi strokovno pomoč.

## Slide 21: Osebje odgovorno za obratovanje žičniške naprave
49. člen - usposobljenost osebja
Osebje, ki izvaja obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, mora imeti strokovno izobrazbo, biti strokovno usposobljeno za delo, ki ga opravlja ter izpolnjevati posebne zdravstvene in psihofizične pogoje, skladno z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, s katerimi se zagotavlja varno obratovanje žičniške naprave.
Število osebja mora biti tolikšno, da se lahko zagotovi varno obratovanje in vzdrževanje v skladu s predpisi.
Zdravstvena sposobnost osebja se mora preverjati z rednimi in izrednimi zdravstvenimi pregledi. Psihofizično stanje delavcev se ugotavlja dnevno.

## Slide 22: Vzdrževanje
ZŽNPO 58. člen
(način vzdrževanja)
(1) Vzdrževanje in obnova morata zagotoviti varno obratovanje in ustrezno stanje zgradb, naprav in vozil.
(2) Vzdrževanje mora biti organizirano tako, da:
- se upoštevajo veljavni predpisi in interni akti upravljavca žičniške naprave, ki morajo biti usklajeni z navodili proizvajalca;
- ima vodja obratovanja vedno pregled nad stanjem zgradb, napravami in vozili.
(3) Vzdrževanje mora upravljavec planirati in ga urediti z delovnimi postopki in navodili.

## Slide 23: Vzdrževanje
Redno vzdrževanje
a) servisiranje,
b) pregledi,
c) popravila.
Posebni pregledi

## Slide 24: SIST EN 1709:2019
6.1.2 Navodila za vzdrževanje morajo vključevati servisna opravila, preglede in načrtovane vzdrževalne ukrepe, opredeljene v točkah od 6.1.3 do 6.4., kot tudi njihove intervale.
6.1.3 Navodila za vzdrževanje morajo vključevati zahtevane specifikacije za posebne preglede in po potrebi tudi za druge preglede.
6.1.4 Navodila za vzdrževanje morajo vključevati določila, potrebna za varno izvedbo vzdrževalnih del.

## Slide 25: SIST EN 1709:2019
6.1.5 Zapisi o vzdrževalnih delih morajo vsebovati vsaj naslednje dokumente:
a) seznam redno zahtevanih servisnih opravil in pregledov ter njihovih intervalov;
b) informacije o referenčnih vrednostih, ki jih je treba upoštevati, in dovoljenih odstopanjih;
c) informacije o servisnih opravilih in pregledih, ki so potrebni zaradi posebnih razlogov;
d) informacije o rezultatih pregledov in dejanskih doseženih vrednostih;
e) informacije o izvedenih popravilih;
f) potrditev ustreznosti izvedbe vsakega vzdrževalnega dela s podpisom izvajalca dela, in če je zahtevano, tudi s podpisom preglednika izvedbe.

## Slide 26: SIST EN 1709:2019
6.3.3 Mesečni pregledi
Mesečni pregledi morajo vključevati zlasti:
a) pravilno delovanje vseh pogonskih sistemov (glavni pogonski sistem, po potrebi tudi pomožni pogon, zasilni pogon, pogon za reševanje) med obratovanjem. Pri žičnicah za reševanje brez lastne trase zagon ni potreben;
b) zunanje stanje vseh zavor pogonskih sistemov in pravilno delovanje ročnega krmiljenja zavor;
c) delovanje vseh zavor za glavni in po potrebi pomožni pogon s praznimi vozili ali vlačili pri nazivni hitrosti;

## Slide 27: SIST EN 1709:2019
6.3.3 Mesečni pregledi
d) zunanje stanje in lego priprav za vodenje in podporo vrvi, kot so kolesa kolesnih baterij, kolesne baterije, kolesa (pogonska, povratna, odklonska), vrvni čevlji, vodilne verige, navijalni bobni vitlov, naprave proti iztirjenju vrvi;
e) zunanje stanje vozil ali vlačil;
f) pravilno delovanje ročnega proženja lovilnih zavor v mirovanju in stikal lovilnih zavor;
g) delovanje mehansko delujočih varnostnih naprav na postajah;

## Slide 28: SIST EN 1709:2019
h) stanje akumulatorjev (baterij);
i) skladiščenje opreme za obratovanje in nadomestnih delov;
j) zunanje stanje opreme za varstvo pred požarom;
k) čistost notranjosti krmiljnih omar.

## Slide 29: SIST EN 1709:2019
6.3.4 Pregled v primeru prekinjenega obratovanja
Pri prekinjenem obratovanju periodični pregledi med neobratovanjem niso potrebni. Te neizvedene periodične preglede je treba izvesti pred ponovnim obratovanjem.

## Slide 30: SIST EN 1709:2019
6.3.5 Letni pregledi
6.3.5.1 Splošno
Naprava mora biti v celoti pregledana vsaj enkrat letno. Pri tem je treba poleg mesečnih pregledov še posebej izvesti naslednje preglede.

## Slide 31: SIST EN 1709:2019
6.3.5.2 Gradbeni inženirski objekti
Vse gradbene inženirske objekte ter njihove dele je treba vizualno pregledati, ali so poškodovani, ker bi to lahko vplivalo na njihovo nosilnost ali uporabnost. Zlasti je treba pregledati naslednje:
a) armiranobetonske konstrukcije glede razpok, rje, vlažnih mest, nabiranja soli na površini, izpostavljene armature, odstopanja in luščenja betona;
b) jeklene konstrukcije glede razpok, posebej na zvarih, rje, deformacij, manjkajočih ali popuščenih vijakov in kovic, popuščenih spojev in pomanjkljivega odvajanja vode;

## Slide 32: SIST EN 1709:2019
6.3.5.2 Gradbeni inženirski objekti
c) lesene konstrukcije glede znakov trohnenja, lesnih škodljivcev, razmikov pri zlepljenih spojih in zrahljanih spojnih mest;
d) temelje glede posedanja, premikanja in zasukov ter pomanjkljivega odvajanja vode; pri betonskih temeljih tudi glede poškodb navedenih v točki a);
e) sidrne vijake glede poškodbe protikorozijske zaščite, popuščenih matic in deformacij;

## Slide 33: SIST EN 1709:2019
6.3.5.3 Mehanska oprema
Vizualni pregled in preskus delovanja sta potrebna tudi za:
a) vse pogonske sisteme (glavni in pomožni pogon, zasilni pogon ali pogon za reševanje), vključno z vožnjo v najbolj neugodnih obratovalnih obremenitvenih pogojih;
b) vizualni pregled in preskus delovanja zavor pogonskih sistemov ob upoštevanju vseh ukazov za zaustavitev in vrst pogonskih sistemov z merjenjem zavornih razdalj in/ali časov, vključno z delovanjem v najbolj neugodnih obratovalnih obremenitvenih pogojih. Pri vlečnicah je ta pregled treba izvesti na prazni napravi;
c) vizualni pregled in preskus delovanja napenjalnih naprav;

## Slide 34: SIST EN 1709:2019
6.3.5.3 Mehanska oprema
d) pregled naprav za naleganje in vodenje vrvi, kot so kolesa kolesnih baterij, kolesne baterije, vrvna kolesa, vrvni čevlji, vodilne verige, navijalni bobni vitlov, naprave proti iztirjenju vrvi in zgornji ustroj prog vzpenjač, ter tudi gibljivost kolesnih baterij pri dvignjeni vrvi;
e) pregled mehanskih naprav v postajah, kot so vozne proge, mesta vklopov in izklopov vozil, naprave za pospeševanje, pojemanje in premikanje vozil v postajah, naprave za vzdrževanje razdalje med vozili, vstopni (tekoči) trakovi za potnike, naprave za zapiranje in odpiranje vozil, vodila vozil, naprave za garažiranje vozil;
f) vizualni pregled in kontrole delovanja opreme, ki se uporablja za zaščito delavcev.

## Slide 35: SIST EN 1709:2019
6.3.5.4 Vozila in vlačila
a) vizualni pregled vseh delov vozil ali vlačil;
b) vizualni pregled prižemk krožnih žičnic in vlečnic v razstavljenem stanju in funkcionalni pregled ponovno sestavljenih prižemk. Ti pregledi morajo zajemati letno najmanj 5 % prižemk oziroma najmanj 2 prižemki. Vsako prižemko je treba v 5 letih ali po 10.000 obratovalnih urah pregledati najmanj enkrat;
c) Preskus najmanj 10 % prižemk krožnih in nihalnih žičnic na zdrs do dosežene najmanjše zdrsne sile. Vsako prižemko je treba v 10 letih najmanj enkrat preskusiti na zdrs;

## Slide 36: SIST EN 1709:2019
6.3.5.4 Vozila in vlačila
d) merjenje prižemne sile vseh prižemk, ki delujejo na principu teže;
e) funkcionalni preskus vrat vozil, premičnih pokrovov in zapiral ter njihovih naprav za zapiranje in zaklepanje ali navijalnih bobnov;
f) preskus naprav za merjenje teže ali štetje potnikov;
g) preskus samodejnega proženja lovilne zavore, ki je posledica ohlapne vrvi v mirovanju naprave, preostale vlečne sile v vrvi v trenutku proženja lovilne zavore in odpornosti lovilne zavore proti zdrsu.

## Slide 37: SIST EN 1709:2019
6.3.5.5 Električne inštalacije
Pri pregledu električnih naprav (npr. srednje-in nizkonapetostnih naprav, ozemljitev in naprav za
zaščito pred udarom strele) je treba upoštevati ustrezne nacionalne predpise:
a) pregled stanja v celoti in preskus delovanja vseh električnih naprav in instalacij;
b) pregled ozemljitev in naprav za zaščito pred prekoračitvijo toka, napetosti in udari strele.

## Slide 38: SIST EN 1709:2019
6.3.5.6 Varnostne funkcije in naprave ter naprave za opozarjanje
a) Funkcionalni preskus delovanja varnostnih funkcij in naprav ter tudi signalnih in telekomunikacijskih naprav;
b) Funkcionalni preskus geometrijsko nastavljivih varnostnih naprav;
c) Funkcionalni preskus delovanja naprav za javljanje napak v postajah, vozilih in na trasi;
d) preskus izolacijske upornosti na električno izoliranih vrveh;
e) Funkcionalni preskus merilnikov hitrosti vetra.

## Slide 39: SIST EN 1709:2019
6.3.5.7 Premične naprave za reševanje
Premične naprave za reševanje je treba vizualno pregledati in izvesti funkcionalni preskus delovanja. Funkcionalni preskus se lahko izvede v okviru vaje reševanja potnikov.

## Slide 40: SIST EN 1709:2019
6.3.5.8 Ostala oprema in njeni deli
Kontrola stanja in celovitosti opreme in njenih delov:
a) konstrukcij za zaščito pred plazovi;
b) lovilnih mrež;
c) razpoložljivih nadomestnih delov;
d) opreme za prvo pomoč;
e) posebnih orodij za žičniške naprave.

## Slide 41: SIST EN 1709:2019
6.3.5.8 Ostala oprema in njeni deli
Poleg navedenega je treba nadzorovati stanje, celovitost in, če je potrebno, delovanje:
f) opreme za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
h) opreme za varstvo pred požarom.

## Slide 42: SIST EN 1709:2019
6.3.6 Večletni pregled
Pri pregledu naslednjih gradbenih konstrukcij in njihovih delov je treba upoštevati ustrezne nacionalne predpise. Če ti ne obstajajo, je treba še posebej pregledati:
a) naključni preskus privitosti vijakov vseh nosilnih konstrukcij vsaj vsakih 5 let;
b) pregled tunelov in galerij, ki ga izvede usposobljena oseba prvič v enem letu po prevzemu, nato pa vsakih 10 let, pri čemer lahko preglednik ta rok spremeni glede na stanje objekta za celotno gradbeno konstrukcijo ali za posamezne dele;

## Slide 43: SIST EN 1709:2019
6.3.6 Večletni pregled
c) pregled mostov, razen gradbenih konstrukcij, z razponom do 20 m in enostavno statiko,ki ga izvede usposobljena oseba, prvič v enem letu po prevzemu, nato vsakih 5 let, pri čemer lahko preglednik ta rok spremeni glede na stanje objekta za celotno gradbeno konstrukcijo ali za posamezne dele;
d) pregled sider, ki ga izvede usposobljena oseba najmanj vsakih 5 let, pri čemer lahko preglednik ta rok spremeni glede na ugotovitve prvega pregleda in vsakokratnih pregledov.

## Slide 44: Posebni pregledi
Določbe Priloge 3 Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav in točke 6.3.7 Posebni pregledi standarda SIST EN 1709 sta sedaj praktično enaki, tako da naj ne bi prihajalo do različnih interpretacij.

## Slide 45: Vrvi
Pregledi vrvi:
- vizuelni pregledi,
- letni vizuelni pregled in merjenje vrvi,
- magnetno induktivni pregledi.
Napenjalne in povezovalne vrvi:
- v uporabi so lahko 12 let ali 18.000 obr. ur.

## Slide 46: Konusi
Prelivanje konusov
(1. odstavek 39. a. člena Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb v zvezi s 123. členom Pravilnika o žičnicah in vlečnicah)
- na nosilnih vrveh - po popuščanju;
- na vlečnih in protivrveh žičnic s hitrostjo do 8 m/s - 4 leta;
- na vlečnih in protivrveh žičnic s hitrostjo nad 8 m/s - 2 leti;
- na napenjalnih vrveh - 4 leta.

## Slide 47: Prižemke
Prestavitve fiksnih prižemk enovrvnih žičnic
Roki prestavitev – glede na dolžino naprave
(SIST EN 12927:2019 točka 13.2.3.2)
t=K L/v
pri čemer velja:
L je dolžina žičniške naprave, izražena v metrih (m);
v je hitrost žičniške naprave, izražena v metrih na sekundo (m/s);
K je koeficient, ki za istosmerno pletene vrvi znaša 0,8 in za križno pletene vrvi 0,5.
Vsako prižemko je treba premakniti v smeri nasproti gibanju vrvi za razdaljo, ki je enaka vsoti dolžine prižemke (vključno s peresoma) in dvakratnega premera vrvi.
Interval med dvema prestavitvama prižemk ne sme biti daljši od šestih mesecev.

## Slide 48: Navodilo za obratovanje – obratovalni predpis
53. člen
(obratovalni dokumenti)
(1) Upravljavec žičniške naprave mora izdati navodilo za obratovanje žičniške naprave. Navodilo za obratovanje mora biti v skladu s priročnikom z navodili za uporabo, ki ga izda proizvajalec.

## Slide 49: Navodilo za obratovanje – obratovalni predpis
Točna vsebina navodil za obratovanje oziroma obratovalnega predpisa ni predpisana.
- odražati mora dejansko stanje
- usklajen mora biti z navodili proizvajalca, predpisi in standardi
Kaj pa naj bi vseboval obratovalni predpis?

## Slide 50: Navodilo za obratovanje – obratovalni predpis
tehnični podatki in lastnosti žičniške naprave,
osebje potrebno za obratovanje,
navodila za osebje,
navodila za obratovanje naprave,
navodila za vzdrževanje naprave,
prevozni pogoji,
načrt reševanja,
varovalni pas (7. člen ZŽNPO)

## Slide 51: Hvala za pozornost
Iztok Menart
Samo Tofant