## Slide 1: Stanje tehnike
Kako zagotoviti primerno stanje tehnike žičniških naprav zgrajenih pred uveljavitvijo Direktive 2000/9/EU Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah za prevoz oseb
Gorazd Bedrač
April 2020

## Slide 2
Evropska komisija
Stanje tehnike je stanje razvoja naprednih procesov, naprav ali načinov obratovanja, ki določa praktično primernost ukrepov za omejitev emisij v zrak, vodo in tla, za zagotavljanje varnosti naprav, za zagotavljanje okolju zdržnega odstranjevanj odpadkov ali za preprečevanje ali zmanjšanje učinkov na okolje s ciljem doseganja visokega nivoja varovanja okolja. Pri določanju stanja tehnike je treba zlasti upoštevati merila iz dodatka [ustrezen pravni standard].
Avstrija
Stanje tehnike je stanje razvoja naprednih procesov, naprav, gradbenih ali obratovalnih metod, ki temeljijo na ustreznih znanstvenih spoznanjih, katerih funkcionalnost je bila preizkušena in dokazana.
Inženirska zbornica Slovenije
Zadnje stanje gradbene tehnike je stanje, ki v danem trenutku, ko se izdeluje projektna dokumentacija ali izvaja gradnja, predstavlja doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.
Kaj je stanje tehnike

## Slide 3: Zgodovina zakonodaje
Zakoni in podzakonski akti
Zakon o žičnicah (Uradni list SRS št. 13-98/1967 z dne 6.4.1967)
Zakon o varnosti na žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 17/1981 z dne 6.6.1981)
Pravilnik o tehničnih normativih za osebne žičnice Uradni list SFRJ, (št. 29/1986, 37/1988, Uradni list RS, št. 1/1995 - Zakon o standardizaciji - ZSta, 59/1999 - Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti - ZTZPUS, 57/2007)
Direktiva 2000/9/es Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o žičniških napravah za prevoz oseb
Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14)
Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb
Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo (Uradni list RS, št. 63/12, 106/15 in 33/16)
Uredba (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES
Uveljavitev Uredbe - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, ki je v pripravi

## Slide 4: Stanje tehnike
Direktiva
Nima uvodnega pojasnila v zvezi s tem
Uredba
Uvodno pojasnilo 27
 | Bistvene zahteve bi bilo treba razumeti in uporabljati ob upoštevanju najnovejših tehnoloških dosežkov pri načrtovanju in izdelavi, pa tudi tehničnih in gospodarskih meril, ki morajo biti združljiva z visoko stopnjo zaščite zdravja in varnosti.
PRILOGA II
BISTVENE ZAHTEVE
2.4 Dimenzije
Žičniška naprava, podsistemi in vsi varnostni elementi naprave so dimenzionirani, načrtovani in zgrajeni tako, da z zadovoljivo stopnjo varnosti prenesejo vse obremenitve, ki so možne v predvidenih pogojih, vključno s tistimi, do katerih pride, ko naprava ne obratuje, in zlasti ob upoštevanju zunanjih vplivov, dinamičnih učinkov in pojavov preobremenjenosti ter priznanega najnovejšega tehničnega razvoja, zlasti glede izbire materialov. (angleško: acknowledged rules of the art; nemško: Stand der Technik; francosko: les règles de l‘art)
Stanje tehnike

## Slide 5: Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo (Ur.l. RS št 33/16)
Oznaka standarda1 | Naslov standarda v slovenskem jeziku2 | Naslov standarda v angleškem jeziku3 | Sedanj status - Referenčna oznaka SIST
SIST EN 1709:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Precommissioning inspection, maintenance, operational inspection and checks | SIST EN 1709:2019
SIST EN 1907:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izrazje | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Terminology | SIST EN 1907:2017
SIST EN 1908:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Napenjalne naprave | Safety requirements of cableway installations designed to carry persons - Tensioning devices | SIST EN 1908:2015
SIST EN 1909:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izpraznitev in reševanje | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation | SIST EN 1909:2017
SIST EN 12385-8:2003 | Jeklene žične vrvi - Varnost - 8. del: Vlečne in transportne pramenaste vrvi za žičniške naprave za prevoz oseb | Steel wire ropes - Safety - Part 8: Stranded hauling and carrying-hauling ropes for cableway installations designed to carry persons | SIST EN 12385-8:2002
SIST EN 12385-9:2003 | Jeklene žične vrvi - Varnost - 9. del: Zaprte špiralne nosilne vrvi za žičniške naprave za prevoz oseb | Steel wire ropes - Safety - Part 8: Locked coil carrying ropes for cableway installations designed to carry persons | SIST EN 12385-9:2002
SIST EN 12397:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Obratovanje | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Operation | SIST EN 12397:2017
SIST EN 12408:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Zagotavljanje kakovosti | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Quality assurance | SIST EN 12408:2004

## Slide 6: Seznam standardov Vrvi
SIST EN 12927-1:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Vrvi -1. del: Izbirni kriteriji za vrvi in vrvne zveze | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 1: Selection criteria for ropes and their end fixings | 
SIST EN 12927-2:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb –- Vrvi 2. del: Varnostni faktorji | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 2: Safety factors | 
SIST EN 12927-3:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb –- Vrvi 3. del: Splet 6 pramenski vlečnih in transportnih vrvi in transportnih vrvi vlečnic | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 3: Long splicing of 6 strand hauling, carrying hauling and towing ropes | 
SIST EN 12927-4:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Vrvi – 4. del: Pritrditve koncev vrvi | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 4: End fixings | EN 12927:2019 Integralni standard, ki združuje vse prejšnje EN 12927 – 1 do 8
SIST EN 12927-5:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb -Vrvi – 5. del: Skladiščenje, transport, namestitev in napenjanje | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning | 
SIST EN 12927-6:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Vrvi – 6. del: Kriteriji za zavrnitev | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 6: Discard criteria | 
SIST EN 12927-7:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Vrvi – 7. del: Pregledi, popravila in vzdrževanje | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 7: Inspection, repair and maintenance | 
SIST EN 12927-8:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Vrvi – 8. del: Pregledi vrvi z magnetno induktivno metodo | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 8: Nondestructive rope testing (MRT) | 

## Slide 7
SIST EN 12929-1:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – 1. del: Zahteve za vse naprave | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations | SIST EN 12929-1:2015
SIST EN 12929-2:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – 2. del: Dodatne določbe za dvovrvne nihalne žičnice brez vrvnih zavor | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes | SIST EN 12929-2:2015
SIST EN 12930:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izračuni | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Calculations | SIST EN 12930:2015
SIST EN 13107:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Gradbena dela in objekti | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works | SIST EN 13107:2015
SIST EN 13223:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Pogonske naprave in druga mehanska oprema | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Drive systems and other mechanical equipment | SIST EN 13223:2015
SIST EN 13243:2005 SIST EN 13243:2005 /AC:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Elektro oprema (razen za pogonske sisteme) | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Electrical other than for drive systems | SIST EN 13243:2015
SIST EN 13796-1:2005 SIST EN 13796-1: 2005/AC:2007 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila – 1. del: Prižemke, tekala, vrvne zavore, kabine, sedeži, košare, vozila za vzdrževanje, vlačila | Safety requirements of cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers | SIST EN 13796-1:2017
SIST EN 13796-2:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila – 2. del: Preskusi zdrsa prižemk | Safety requirements of cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance test for grips | SIST EN 13796-2:2017
SIST EN 13796-3:2005 | Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila – 3. del: Preskusi utrujenosti | Safety requirements of cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue tests | SIST EN 13796-3:2017
SIST EN 15700:2012 | Naprave za kontinuirni transport - Varnost tračnih transporterjev za zimske športe ali turistične namene | Safety for conveyor belts for winter sport or tourist use | SIST EN 15700:2012

## Slide 8
SIST CEN/TR 14819-1:2004 | Varnostna priporočila za žičniške naprave za prevoz oseb – Preprečevanje in gašenje požara – 1. del: Vzpenjače v predorih | Safety recommendations for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire - Part 1: Funicular railways in tunnels | SIST CEN/TR 14819-1:2004
SIST CEN/TR 14819-2:2004 | Varnostna priporočila za žičniške naprave za prevoz oseb – Preprečevanje in gašenje požara – 2. del: Ostale tirne vzpenjače in druge žičniške naprave | Safety recommendations for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire - Part 2: Other funicular railways and other installations | SIST CEN/TR 14819-2:2004
Seznam standardov-
Varnostni priporočili Požar

## Slide 9: Zagotavljanje stanja tehnike
Italija
Že pozna generalne revizije, ki so predpisane za vlečnice 20 let, za ostale naprave 30 let.
Avstrija
Generalna revizija je uzakonjena, pravilnik je v pripravi
Izvajala se bo na vsakih 40 let, vključevala bo tudi zahteve v zvezi s stanjem tehnike. Do neke mere se bodo pri reviziji uporabljali stari standardi, ker se pri konstruiranju takratnih naprav niso upoštevali vsi povzročitelji nevarnosti.
Generalna revizija se bo nanašala tudi na infrastrukturo, pri čemer bo potrebno upoštevati protipožarne zahteve, nevarnost pred plazovi, zahteve za elektrotehnične naprave…

## Slide 10: Zagotavljanje stanja tehnike
Švicarski model
Sodelovali:
Pristojni upravni organ (Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Združenje žičničarjev (Seilbahnen Schweiz – SBS)
Pregledniki
Inšpektorji (BAV – Bundesamt für Verkehr)
Zavarovalnica - SUVA

## Slide 11
Da nam ne bi drugi nalagali, kaj je potrebno storiti, predlagam:
Pripraviti analizo stanja naprav po vzoru Švice
Mentorji pripravijo primerjalne tabele: stanje pred uveljavitvijo Direktive 2000/9/EU (PTNOŽ) sedanje stanje (SIST EN)
Na naslednjem seminarju za VO predstavijo kako se lotiti zadeve
Doseči konsenz z vsemi vpletenimi na predlog GIZ:
pristojno ministrstvo
inšpektorji
pregledniki
Kaj storiti?

## Slide 12: Stanje pred uveljavitvijo Direktive 2000/9/EU Pravilnik o tehničnih normativih za osebne žičnice – PTNOŽ (Uradni list SFRJ, št. 29/1986, 37/1988, Uradni list RS, št. 1/1995 - ZSta, 59/1999 - ZTZPUS, 57/2007)
II. SPLOŠNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE ŽIČNIC Geološko-klimatske razmere Režim obratovanja III. NOSILNA KONSTRUKCIJA IN OPREMA 1. Vozila Kabina in obešalo b) Prižemke c) Tekala d) Zavora na nosilni vrvi 2. Vrvi Obremenitev in dimenzioniranje vrvi 3. Podpore Konstrukcijski elementi podpor 4. Postaje Splošni pogoji za projektiranje postaj žičnice b) Obremenitev postaj c) Pogon osebne žičnice d) Zaviralne naprave e) Naprave za napenjanje vrvi | IV. ELEKTRIČNE IN SIGNALNO-VARNOSTNE NAPRAVE V. DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIČNICE a) Navodila b) Vzdrževanje in pregled žičnic c) Vzdrževanje in pregled vrvi d) Knjiga osebne žičnice

## Slide 13
Zaključki!?
Hvala za pozornost